## Slide 3: Optimierung des Train Dispatching Problems
Von MIP-Baseline zu Constraint Programming (CP-SAT)

## Slide 4: Agenda
1. Einführung & Problemlogik
2. Mathematische Modellierung
3. Implementierungsvergleich: Modell vs. Baseline vs. Extension
4. Methodenvergleich: MIP (Gurobi) vs. CP (OR-Tools)
5. Fazit & Ausblick

## Slide 5: Das Train Dispatching Problem
Ziel: Zuweisung von Streckenressourcen an Züge unter strikter Einhaltung von Sicherheitsabständen.
Herausforderung (Flow & Time Routing): Simultane Optimierung der Zugpfade und der exakten Belegungszeiten.
Ressourcenexklusivität: Züge konkurrieren um dieselben Ressourcen (Konfliktpotenzial).

## Slide 6: Mathematische Modellierung: Routing & Zeitplanung
Entscheidungsvariablen:
- x_a ∈ {0, 1}: Wird Operation a ausgeführt?
- y_a,b ∈ {0, 1}: Findet Operation b direkt nach a statt?
- t_a ≥ 0: Startzeitpunkt der Operation a (kontinuierlich).
Flusserhaltung (Flow Conservation):
- Jeder Zug benötigt einen logischen Pfad durch das Netzwerk.
Zeitliche Abhängigkeit (Precedence):
- t_b ≥ t_a + duration_a (Nur wenn y_a,b = 1).

## Slide 7: Kollisionsvermeidung & Deadlock-Prävention
Big-M Methode:
- Konfliktvariable z_a,b trennt Züge zeitlich. Zug A fährt vor B, oder umgekehrt.
Das Problem (Head-on Deadlocks):
- Das reine Zeitmodell (t) erlaubt theoretisches 'Durchfahren' auf eingleisigen Strecken.
Die Lösung (Topologisches Sortieren):
- Einführung der topologischen Ränge u_a.
- Wenn b nach a folgt, muss u_b ≤ u_a - 1 gelten.
- Dies erzwingt einen gerichteten, azyklischen Graphen (DAG).

## Slide 8: Mapping: Modell vs. Baseline vs. Extend
Konzept | Math. Modell | Baseline (Gurobi) | Extend (CP-SAT)
Fluss (y) | y_i,a,b | self.y[train_id, op_a, op_b] | self.y[t_id, o_id, succ]
Zeit (t) | t_i,a | self.t (Kontinuierlich) | IntervalVar (Block: Start, Dauer, Ende)
Kollision | Big-M mit z_a,b | Indikator-Constraints (>>) | Globale Constraint AddNoOverlap
Deadlock | u_a - u_b <= -1 + M | Big-M Rang-Vergleich | Manuelle Topologie-Synchronisation

## Slide 9: Methodenvergleich: MIP (Gurobi) vs. CP (OR-Tools)
MIP-Nachteile für Scheduling:
- Zeit ist isolierter Punkt. Big-M erzeugt N² Variablen (Suchbaum-Explosion).
Vorteile von CP-SAT (Constraint Programming):
- Interval Variables: Zeit wird nativ als Block modelliert.
- Globale Constraints: AddNoOverlap nutzt Edge-finding Algorithmen.
- Exakter Löser: Garantiert mathematisch das globale Optimum.

## Slide 10: Ergebnisse & Ausblick
Fazit: Hybrides Vorgehen aus CP-SAT für Zeit-Scheduling und topologischen Regeln (u) für absolute Deadlock-Freiheit.
Performance:
- CP-SAT löst komplexe Testinstanzen (z.B. smi_close_4) in weniger als 0.05 Sekunden.
- Enorme Verbesserung gegenüber der reinen MIP-Baseline.